## Slide 1
项目目标:实现任意路径的过程追溯,成本追溯,以单根电缆线和机台为基本单元进行材料、人工、能源实耗的收集；形成财务核算、工资管理、考核指标管理等方面收集基础数据。
项目内容：从材料管理、设备管理、工装轮管理、模具管理、工时定额管理等5个方面结合公司的目标进行业务流程的梳理、岗位职责的认定、制度建设；作为软件开发的依据并开发实施
项目关键点：在不能有效采集实耗的情况下的很多统计方法在新的条件下能否与时俱进，部分员工安于现状对缺乏对创新求变的思考和配合行动可能是项目的难点。
鲁缆公司条码信息化方案
管理提升：财务、人力资源、企管、生产制造等环节要思考自身的管理目标利用条码项目的成果提升管理。

## Slide 2
本机台各种材料信息和各种材料的当前余量
上料时扫描材料条码,自动调整机台物料余量 (扫描对象包括原材料和半成品工装轮条码)
上工装轮时扫描工装轮条码,将时间与当前工作信息与工装轮关联
卸下工装轮时扫描,将本工装轮上的机台产出品的实际产量与以及可收集的相关成本等信息附加到本工装轮编号,自动修改机台当前机台余量
结果：每个工装轮上的附加信息包含,本工装轮上的产品的成品数量、生产本工装轮上的产品的相关资源包括设备、人员和模具等，本工装轮上的产品直接消耗的物料、能源等，本工装轮上的产品消耗的上工序的工装轮的量和链接的对应关系。
效果：可以得到每个工装轮上的成品对应的所有之前环节所发生的材料总量，生产的路径，能源的消耗等。通过工装轮的管理从半成品工装轮的统计上可以随时取得在制品的相关信息，通过成品工装轮的统计可以分析各种成本的组成和任意路径的追溯。
电缆生产过程条码扫描的方案

## Slide 3
整个方案中包含五大类条码
1.原材料类，建议使用2维条码。通过扫描关联供应商信息、材料的数量和批次、统计用的相关信息。
2.生产设备，以机台为单位，关联设备，阿米巴组，设备能力，效率等基础信息
3.工装轮条码，包含工装轮本身的信息、工装轮的管理信息
4.模具类，只管理成品模具，基本信息包括模具的输出标准和维护标准
5.人员条码
条码规划
需要制定上述5项内容的标准、维护规范、岗位职责和工作流程

## Slide 4
供应商 | 
物料编码 | 
批次 | 
数量 | 
原材料编码至少含有下面信息,由供应商张贴在包装物上,标准由鲁缆提供
原材料条码

## Slide 5
设备编号 | 
设备归属 | 
设备输出能力 | 
设备能源接口描述 | 
设备产出量接口描述 | 
设备编码至少含有下面信息,统一管理并将条码粘到设备用于相应信息操作方便的位置
设备条码

## Slide 6
工装轮编号 | 
运输尺寸 | 
额定承载量 | 
分类 | 
其他需要 | 
工装轮编码至少含有下面信息,按循环用，一次性成品，成品循环使用等三个系列
工装轮条码

## Slide 7
模具编号 | 
输出成品直径 | 
直径随产量的变化率 | 
模具版本号 | 
模具编码至少含有下面信息,模具成品的指标，模具维护的指标
模具条码

## Slide 8
员工编号 | 
岗位级别 | 
操作范围 | 
能力 | 
人员编码至少含有下面信息
人员条码

## Slide 9
扫描过程
扫描共有5个场景需要按指定规则工作
1.创建班次工作单，一个班次操作一次，或中途相关信息发生改变时操作
2.输入原材料时，每输入一个标准包装物的物料，或上工序半成品工装轮时扫描
3.安装空工装轮时扫描工装轮，主要是复制基础信息、上轮的时间以及记录当前时间的各种量值以备卸轮时计算
4.卸下工装轮时扫描工装轮，复制所有相关信息，下轮时间，结算本工装轮信息
5.交接班，调整余量
需要调研和设计5个过程的细节和操作标准

## Slide 10
工作单号 | 设备编号 | 操作者 | 班次 | 任务编号 | 模具编号
创建工作信息,在每个班次开始,或交接班,或其中内容发生变化时操作
目的是建立当前工作的信息,在成品输出时把这些信息复制到输出物上
时间 | 长度计数 | 能源计数 | 机台编号
自动化设备能够输出如下清单

## Slide 11
工作单号 | 物料编码 | 输入数量 | 输出数量 | 余额 | 供应商 | 批次
供应商 | 
物料编码 | 
批次 | 
数量 | 
工作单号 | 设备编号 | 操作者 | 班次 | 任务编号 | 模具编号
扫描时计算
上料扫描
物料条码
机台物料存量台帐
班次工作单

## Slide 12
工作单号 | 设备编号 | 操作者 | 班次 | 任务编号 | 模具编号
时间 | 长度 | 能源 | 机台编号 | 
工作单号 | 物料编码 | 输入数量 | 输出数量 | 余额 | 供应商 | 批次
工装轮编号 | 
上轮时间 | 上轮时扫描
下轮时间 | 下轮时扫描
设备编号 | 
操作者 | 
班次 | 
任务编号 | 
模具号 | 
工作单号 | 
材料编码 | 
数量 | 
供应商 | 
批次 | 
输入长度 | 手工输入
提取长度 | 
能源 | 
上下轮扫描
上料时扫描,半成品作为物料输入时,编码是工装轮,供应商是上工序,批次是班次,数量从工装号对应
上述信息变化时扫描
设备自动记录
条码扫描及信息流
工装轮上的产品信息
班次工作单
机台物料存量台帐
数采台帐

## Slide 13
管理上的需求
条码扫描后各种追溯和计算的基础信息具备了，但如何使用这些信息相关部门必须进行梳理和规划，否则这些信息将成为垃圾数据，各部门工作内容如下
1财务部门，制定将材料记账成本如何关联实际记录的方法、流程、报表，存量盘点可以有新的方法
2人力资源部门，工时方面、以及与绩效相关的内容的方法、流程、报表
3企管部门，与条码项目实施相关的考核、制度、流程、岗位职责的梳理确定，在利用扫描结果进行管理方面的制度、流程、报表等内容
4模具、工装轮等基础管理，本身的业务如何得到提升，将独立的管理融入到生产的流程当中
5生产管理、可以采集计划执行的进度，策划相关的方法和需求
6质量管理、梳理质量管理的需求
7成品试验相关业务，工装轮增加或调整的流程

## Slide 14: 项目开发
基础工作梳理预计1-2个月的工作量
开发方案的制定及评审1-2个月，累计进度2.5个月
软件的开发1.5个月累计进度3个月
项目实施运行第3个月后逐条生产线进行
管理提升，按需要长期改进提高

## Slide 15: 项目投入
服务器 10万左右
扫描设备 每个机台5000左右(按40台计算)
条码安装费用3万
软件开发费用20万左右
预计总费用 50万左右